РЕПУБЛИЧКО ТАКМИЧЕЊЕ УЧЕНИКА ПОЉОПРИВРЕДНИХ ШКОЛА ИЗ ТЕХНИКЕ И ТЕХНОЛОГИЈЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПРОИЗВОДЊЕ

КЉУЧ  ТЕСТА

ОБРАЗОВНИ  ПРОФИЛ:

РУКОВАЛАЦ – МЕХАНИЧАР ПОЉОПРИВРЕДНИЕ ТЕХНИКЕ

ПОЉОПРИВРЕДНА ТЕХНИКА

| Р.бр. | ПИТАЊА | бодови |
| --- | --- | --- |
| 1. | Заокружи тачне одговоре Технолошка својства материјала су: а) структура б) обрадивост в) еластичност г) пластичност | 0,5 |
| 2. | Допуни реченицу Челик је легура гвожђа и угљеника | 1 |
| 3. | На линију десно упиши слово испред зупчаника које одговара положају осних линија тих зупчастих парова а) цилиндрични зупчаници б осе вратила се секу б) конусни зупчаници а осе вратила су паралелне в) зупчаници са завојним зупцима в осе вратила се мимоилазе | 1,5 |
| 4. | Заокружи тачан одговор Број обртаја бубња код комбајна за бербу кукуруза у зрну већи је него код жетве пшенице. ДА – НЕ | 0,5 |
| 5. | Допуни реченицу Принудну циркулацију течности за хлађење у мотору обезбеђује пумпа , а терморегулацију термостат | 1 |
| 6. | Са леве стране дати су механизми мотора, а са десне називи делова. На цртицу сасвим десно упиши слово испред механизма којем тај део припада б вентил а) моторски механизам а клип б) разводни механизам б брегасто вратило б клацкалица | 1,5 |
| 7. | Заокружи тачан одговор У пракси се најчешће усваја да је максимална дубина орања једнака ширини бразде умањеној за: а) 5 cm б) 10 cm в) 15 cm г) 20 cm | 0,5 |
| 8. | Допуни реченицу Цртало плуга сече пластицу по вертикалној равни (правцу) , а причвршћује се за рам плуга. | 1 |
| 9. | На линију десно поред начина орања упиши број испред типа плуга којим се то орање обавља. 2 равно орање 1. плугови равњаци 1 орање на разор 2. плугови обртачи 1 орање на наор | 1,5 |

| Р.бр. | ПИТАЊА | бодови |
| --- | --- | --- |
| 10. | Заокружи тачан одговор Месинг је легура: а) бакра и алуминијума б) бакра и калаја в) бакра и цинка | 0,5 |
| 11. | Допуни реченицу У кућишту сетвене секције широкоредне сејалице на сетвеној осовини је Постављена сетвена плоча ,а осовина добија погон од точкова сејалице. | 1 |
| 12. | Са леве стране дати су типови плужних даски а са десне њихове карактеристике. На цртицу поред типа плужне даске упиши број испред карактеристика које одговарају том типу. 3 цилиндричне даске 1.ниске су а дугачке са малим углом подизања пластице 4 комбиноване даске 2. имају увијен задњи део крила од 15° у односу на предњи. Добро мрве и преврћу земљу 2 полуспиралне даске 3. кратке, благо увијене на оба краја и стрме 1 спиралне даске 4. добро мрве, мешају и преврћу пластицу | 1,5 |
| 13. | Заокружи тачне одговоре Трактор гусеничар: а) мање сабија земљиште б) постиже већи специфични притисак в) остварује бољи контакт са подлогом г) више сабија земљиште | 0,5 |
| 14. | Допуни реченицу Крути носачи мотичица култиватора се користе за дубоку (дубљу) култивацију, а еластични за плићу (финију). | 1 |
| 15. | Са леве стране дати су делови растуривача стајњака, а са десне функције које обављају у току рада. На линију поред функције упиши број дела који ту функцију обавља. 1.бескрајни ланчасти транспортер 3 уситњава стајњак, а вишак враћа назад 2.доњи ротор 4 регулише количину растурања стајњака 3.горњи ротор 2 разбацује стајњак по парцели 4.запорно коло 1 транспортује стајњак у оба смера | 1,5 |
| 16. | Заокружи тачне одговоре Ово питање неће бити на тесту | 0,5 |
| 17. | Допуни реченицу Различите бројеве обртаја левог и десног погонског точка омогућава диференцијал, а успорене брзине кретања трактора редуктор. | 1 |
| 18. | На линују десно упиши број оног радног дела који припада тој машини. 1. раоник 4 ротофреза 2. клин 3 култиватор 3. мотичица 2 дрљача 4. нож 1 плуг | 1,5 |
| Р.бр. | ПИТАЊА | бодови |
| 19. | Заокружи тачан одговор Што је октански број горива већи то он означава а) већу способност самозапаљења б) да је гориво отпорније према детонацији в) већи вискозитет горива | 0,5 |
| 20. | Допуни реченицу За један циклус рада, код четворотактних мотора СУС, радилица направи два пуна окретаја. | 1 |
| 21. | На линују десно упиши број уређаја којем тај део припада. 1. електрични уређаји 4 разводник 2. уређај за гориво 2 бризгаљка 3. уређај за хлађење 3 термостат 4. хидраулични уређај 1 алтернатор | 1,5 |
| 22. | Заокружи тачан одговор Ако је ред паљења код четворотактног мотора 1-3-4-2 и уколико је у првом цилинду сагоревање, онда се у трећем цилиндру одвија: а) усисавање б) сабијање в) издувавање | 0,5 |
| 23. | Допуни реченицу Осцилаторне травокосачице раде на принципу резања маказа. | 1 |
| 24. | Задатак уља у мотору је да врши: а) подмазивање (смањује трење) б) заптивање в) хлађење г) чишћење (испирање мотора) | 1,5 |
| 25. | Заокружи тачан одговор Уколико је идеалан однос горива и в аздуха 1:15 , онда тај однос представља: а) 1 литар бензина и 15 литара ваздуха б) 1 килограм бензина и 15 килограма ваздуха в) 1 килограм бензина и 15 литара ваздуха | 0,5 |
| 26. | Допуни реченицу Одмеравајући вентил одређује количину горива код ротационе пумпе високог притиска, а у зависности од оптерећења мотора на њега делује полуга регулатора. | 1 |
| 27. | Израчунај дневни учинак (W), ако је брзина кретња агрегата за орање 5 km/h, радни захват 1,2m уз време рада од 10 h. Од укупног радног времена, време орања износи 70%. W = 0,1x V x B x Tor = 0,1 x 5 x 1,2 x (10 x 0,7) = 4,2 ha | 1,5 |

| Р.бр. | ПИТАЊА | бодови |
| --- | --- | --- |
| 28. | Заокружи тачан одговор Топлотна вредност горива је количина топлоте која се ослобађа потпуним сагоревањем: а) горива у току једног часа б) једног литра горива в) једног килограма горива | 0,5 |
| 29. | Допуни реченицу За један циклус рада, код четворотактних мотора СУС, брегасто вратило се окрене једанпут. | 1 |
| 30. | На линују десно упиши број уређаја којем тај део припада. 1. мењач 2 тањирасти зупчаник 2. диференцијал 3 потисни лежај 3. спојница (квачило) 1 цилиндрични зупчаник 4. уређај за кочење 5 уздужна спона 5. уређај за управљање 4 добош | 1,5 |
| 31. | Заокружи тачан одговор Ротациона ситнилица добро измеша и уситни земљиште. ДА - НЕ | 0,5 |
| 32. | Допуни реченицу Аутоматска регулација вуче код трактора може да се врши преко а) горње тракторске полуге (топлинга) б) доњих тракторских полуга | 1 |
| 33. | Са леве стране дати су типови опреме, а са десне елементи. На линију десно упиши број опреме којој тај елемент припада. 1 оптички уређај 1. опрема за сортирање 2 уређај са покретним тракама 2. опрема за калибрирање 2 уређај са кружним отворима 1 уређај за прање плодова 2 уређај са подесивим отворима | 1,5 |
| 34. | Заокружи тачан одговор Када се клип двотактног мотора креће од унутрашње мртве тачке ка спољашњој мртвој тачки, онда је у току: а) сабијање и издувавање б) сабијање и усисавање в) сабијање и сагоревање | 0,5 |
| 35. | Допуни реченицу Капацитет пумпе хидрауличног уређаја изражава се у L / min (уписати јединицу мере), а утиче на моћ дизања. | 1 |
| 36. | Са леве стране дати су уређаји за наводњавање а са десне радни делови уређаја. На линију испред радног дела упиши број уређаја којем припада. 1. самоходни секторски уређаји («тифон») 2 црево са отворима 1 хидромотор 2. наводњавање капањем 1 турбина | 1,5 |

| Р.бр. | ПИТАЊА | бодови |
| --- | --- | --- |
| 37. | На датој слици мерна величина износи 30,2 mm. | 0,5 |
| 38. | На датој слици мерна величина износи 8,08 mm. | 1 |
| 39. | Повезати појмове према захтеву На левој страни су наведене групе основних карактеристика техничких материјала, а на десној особине материјала. На линију испред особина материјала уписати број групе којој припадају. 3 тврдоћа 1 хемијски састав 1. хемијске 2 топлотна проводљивост 2. физичке 2 густина 3. механичке 3 жилавост 4. технолошке 4 ливкост 4 термичка обрада 2 магнетичност | 1,5 |
| 40. | Заокружи слово испред тражених одговора Ово питање неће бити на тесту | 0,5 |
| 41. | Универзално помично мерило служи за мерење: спољашњих мера унутрашњих мера дубине | 1 |
| 42. | Попуни табелу Правилно одвијање тактова у појединим цилиндрима за четворотактни редни мотор с четири цилиндра, ако је редослед паљења 1 – 3 – 4 – 2: ЦИЛИНДАР ТАКТОВИ 1.цилиндар експанзија издувавање усисавање компресија 2.цилиндар издувавање усисавање компресија експанзија 3.цилиндар компресија експанзија издувавање усисавање 4.цилиндар усисавање компресија експанзија издувавање | 1,5 |

| Р.бр. | ПИТАЊА | бодови |
| --- | --- | --- |
| 43. | Заокружи слово испред траженог одговора Делови моторног механизма су: а) цилиндарски блок, цилиндарска глава, кућиште мотора б) коленасто вратило, клип, клипњача, замајац в) брегасто вратило, вентили, подизачи, опруге | 0,5 |
| 44. | На линију поред слова уписати врсту котрљајућег лежаја са слике a) куглични лежај б) ваљкасти лежај в) конусно-ваљкасти лежај г) буретасти лежај д) игличасти лежај | 1 |
| 45. | На линију поред слова упиши назив цевног затварача са слике а) вентил б) засун в) славина а) б) в) | 1,5 |
| 46. | Заокружи слово испред траженог одговора Када је укључена блокада диференцијала: а) задњи погонски точкови имају различити број обртаја б) задњи погонски точкови имају исти број обртаја в) блокиран погонски точак који је на меканој подлози | 0,5 |
| 47. | 10. На линије поред бројева уписати делове лежаја 1) спољни прстен 2) унутрашњи лежај 3) котрљајно тело (куглица) 4) држач котрљајног тела | 1 |
| 48. | Повезати појмове према захтеву За наведене делове машина назначи којој групи машинских елемената припадају 2 клип Елементи за везу 3 спојница Специјални елементи 1 закивак Елементи за пренос снаге и кретања | 1,5 |
| 49. | Заокружи слово испред траженог одговора Клиренс је: а) највиша тачка на трактору у односу на подлогу б) најнижа тачка на трактору у односу на подлогу в) максималани угао који трактор може савладати | 0,5 |
| 50. | Допуни следећу реченицу У сваком мотору се врши претварање одређене врсте енергије у механичку енергију (рад). | 1 |
| 51. | Повезати појмове према захтеву Повезати правилно следеће појмове 3 чврстоћа 1. отпор продирању материјала 1 тврдоћа 2. способност материјала да се трајно деформише 2 пластичност 3. отпор промене облика | 1,5 |

РАТАРСТВО И ПОВРТАРСТВО

| Р.бр. | ПИТАЊА | бодови |
| --- | --- | --- |
| 1. | Заокружи тачан одговор Ово питање неће бити на тесту | 0,5 |
| 2. | Допуни реченицу Према грађи махуне грашак се дели на: крунце и шећерце. | 1 |
| 3. | Наведи три варијанте целера: а) лиснати целер б) коренасти целер в) целер ребраш | 1,5 |
| 4. | Заокружи тачан одговор У глиновитим земљиштима концентрација земљишног раствора је већа него у песковитим земљиштима ДА – НЕ | 0,5 |
| 5. | Допуни реченицу Међуредно растојање пасуља за зрно износи: 50cm | 1 |
| 6. | Ово питање неће бити на тесту | 1,5 |
| 7. | Заокружи тачан одговор Стабло пшенице је: а) шупље б) испуњено в) шупље, осим на месту чвора | 0,5 |
| 8. | Наведи одговарајући тип цвасти: 1. Сирак метлица 2. Овас метлица 3. Раж клас | 1 |
| 9. | Повежи стрелицама парове: холандски жути паприка балкан карфиол кобра црни лук снежна грудва парадајз | 1,5 |
| Р.бр. | ПИТАЊА | бодови |
| 10. | Заокружи тачан одговор Бокорење почиње паралелно са појавом: а) Другог листа б) Трећег листа в) Четвртог листа | 0,5 |
| 11. | Изврши поделу сорти пасуља у основне групе: а) сорте за зрно б) сорте бораније | 1 |
| 12. | Дефиниши технолошку зрелост: означава зрелост биљке, односно њеног неког дела за употребу или прераду. | 1,5 |
| 13. | Заокружи тачан одговор Код сунцокрета језичасти цветови су плодни, а цевасти цветови неплодни: ДА - НЕ | 0,5 |
| 14. | Допуни реченицу Наклијавање кртола кромпира изводи се 30 – 40 дана пре садње на температури од 12 до 15 °С | 1 |
| 15. | Са леве стране су дејства ветра, а са десне ефекти дејства ветра. На цртицу поред ефеката дејства ветра упиши број дејства које има тај ветар. 1. штетно дејство 2 опрашивање 1 повећана транспирација у сушним условима 2. корисно дејство 2 испаравање у влажним условима 1 преношење корова | 1,5 |
| 16. | Заокружи тачан одговор Стабло пшенице склоно је полегању. Веће штете наноси: а) Кореново полегање б) Стаблово полегање | 0,5 |
| 17. | Наброј елементе плодореда: плодосмена, пољосмена и обређај или ротација | 1 |
| 18. | Дефиниши сетву и садњу: под сетвом се подразумева размножавање биљака правим семеном у ботаничком смислу, а под садњом размножавање органима биљке (кртоле, луковице) | 1,5 |

ВОЋАРСТВО И ВИНОГРАДАРСТВО

| Р.бр. | ПИТАЊА | бодови |
| --- | --- | --- |
| 1. | Заокружи тачан одговор Генеративне подлоге настају из: а) семена б) делова биљке в) коренa | 0,5 |
| 2. | Допуни реченицу Воћке се могу размножавати вегетативно и генеративно. | 1 |
| 3. | Са леве стране су вегетативни и генеративни органи воћа ,а са десне делови биљаке. Поред назива делова биљке упиши број ком припада: 2 семе 1 корен 1.вегетативниоргани 2 цвет 2.генеративниоргани 1 лишће 2 плод | 1,5 |
| 4. | Заокружи тачан одговор Калем гранчице које се користе за калемљење треба да буду: а) старости 2-3 године, са једним пупољком б) старости 1 годину, са два до три пупољка в) старости 2-3 године, са два до три пупољка | 0,5 |
| 5. | Допуни реченицу По времену извођења резидба може бити: зимска (на зрело) и летња (на зелено). | 1 |
| 6. | Са леве стране су воћне врсте а са десне начини размножавања. Поред начина размножавања упиши број воћне врсте којој припада 1. јагода 2 генеративно 2. џанарика 3 нагртањем 3. М-типови јабуке 4 изданцима 4. малина 1 живићима 5. ајдаред 5 калемљењем | 1,5 |
| 7. | Заокружи тачан одговор Берба стоног грожђа обавља се у једном наврату: ДА - НЕ | 0,5 |
| 8. | Допуни реченицу Калемљење очењем врши се крајем маја и почетком јуна на будни пупољак, крајем јула, у августу и почетком септембра на спавајући пупољак. | 1 |
| 9. | Са леве стране су воћне врсте а са десне сорте. Поред назива сорте упиши број воћне врсте којој припада. 1. јабука 5 виљамовка 2. бресква 1 златни делишес 3. шљива 3 пожегача 4. кајсија 2 редхевен 5. крушка 4 мађарска најбоља | 1,5 |
| 10. | Заокружи тачне одговоре Сорте грожђа за стону употребу су: а) гаме црни б) кардинал в) афуз-али г) семијон | 0,5 |
| 11. | Допуни реченицу Мајске китице су родне гранчице код групе коштичавог воћа. | 1 |
| 12. | Ово питање неће бити на тесту | 1,5 |

| Р.бр. | ПИТАЊА | бодови |
| --- | --- | --- |
| 13. | Заокружи тачан одговор Размножавање изданцима je: а) генеративно размножавање б) вегетативно размножавање | 0,5 |
| 14. | Допуни реченицу Циљ стратификовања калемова винове лозе је стварање калуса , а циљ прпорења калемова винове лозе је стварање коренова. | 1 |
| 15. | Ово питање неће бити на тесту . | 1,5 |
| 16. | Ово питање неће бити на тесту | 0,5 |
| 17. | Допуни реченицу Сортe: градина, виламет, молинг експлоит, крупна двородна припадају врсти малине. | 1 |
| 18. | Са леве стране су делови лозног калема а са десне њихова места производње у лозном расаднику. Поред назива места производње упиши број дела лозног калема који се на том месту производи. 1. подлога 3 сортиментски засад 2. корењак 2 прпориште 3. вијока 1 матичњак лозних подлога | 1,5 |
| 19. | Заокружи тачан одговор Ако су епибионт и хипобионт исте дебљине, који начин калемљења ћеш користити: а) просто спајање б) под кору в) у облику слова «Т» г) на исечак | 0,5 |
| 20. | Ово питање неће бити на тесту | 1 |
| 21. | Са леве стране су воћне врсте а са десне родне грачице. Поред назива родне гранчице упиши број воћне врсте којој припада. 1 Круте родне гранчице 1. Јабучасто воће 2 Мајски букетићи 2. Коштичаво воће 1 Наборите родне гране 2 Мешовите родне гране | 1,5 |

| Р.бр. | ПИТАЊА | бодови |
| --- | --- | --- |
| 22. | Заокружи тачан одговор Из адвентивних пупољака корена развија се: а) изданак б) избојак в) водопија | 0,5 |
| 23. | Допуни реченицу Калемљење винове лозе уведено је као начин производње лозног садног материјала после појавe филоксере (сушибабе). | 1 |
| 24. | На десној страни су наведени делови расадника. На цртици испред упиши број који одговара производном или непроизводном делу. 1 матичњак 1. производни део 2 трап 2. непроизводни део 2 калемарница 1 растило 1 сортиметни засад | 1,5 |
| 25. | Заокружи тачан одговор Ткиво које се образује на месту спајања подлоге и племке зове се: а) калус б) деблотворац в) прпорак | 0,5 |
| 26. | Допуни реченицу Код коштичавог воћа родни пупољак je цветни и налази се са стране на родној гранчици. | 1 |
| 27. | Са леве стране су воћне врсте а са десне сорте. Поред назива сорте упиши број воћне врсте којој припада . 2 калуђерка 1 гренисмит 2 клержо 1. јабука 1 мелроз 2. крушка 2 красанка 1 златни делишес 1 ајдаред | 1,5 |
| 28. | Заокружи тачан одговор Малина доноси род на: а) једногодишњим изданцима б) двогодишњим изданцима в) вишегодишњим изданцима | 0,5 |
| 29. | Допуни реченицу Годишњи циклус развоја воћака и винове лозе дели се на два периода: 1. Период вегетације 2. Период зимског мировања | 1 |
| 30. | Са леве стране су воћне врсте а са десне сорте. Поред назива сорте упиши број воћне врсте којој припада 1. јагода 2 шампион 2. орах 1 чачанска крупна 3. малина 3 виламет 4. вишња 5 бинг 5. трешња 4 шумадинка | 1,5 |